## Slide 1
Decodifica dell'Imagined Speech da EEG
con Graph Neural Networks
Stato dei Lavori — Aprile 2026
Daniele Uras
Politecnico di Milano — DEIB
Tesi Magistrale
2025–2026
Notes: Questa presentazione riassume lo stato dei lavori della tesi magistrale su decodifica dell'imagined speech da EEG con Graph Neural Networks.
Il progetto e' in corso da circa 9 mesi presso il DEIB del Politecnico di Milano.
L'obiettivo finale e' costruire un modello che riconosca la categoria semantica di una parola immaginata da segnali cerebrali.
Sono stati completati 9 notebook sperimentali (EEG_00 - EEG_09); il prossimo passo e' EEG_10 con Hypergraph Neural Networks.

## Slide 2
Obiettivo della Tesi
Costruire un dizionario neurale semantico che mappi pattern EEG a categorie concettuali
Input: segnale EEG grezzo — 59 canali, 256 Hz, ~1.5s per trial
Output: categoria semantica della parola immaginata (4 classi)
Approccio: Graph Neural Networks end-to-end su segnale raw — no feature engineering
Dataset: 70 soggetti, 110 parole, ~220 epoche/sessione, 5 sessioni/soggetto
4 CLASSI
SEMANTICHE
CONCRETO
AZIONE
STATO
ASTRATTO
Notes: Il task e' classificare la parola immaginata in 4 categorie: CONCRETO (oggetti fisici), AZIONE (verbi di movimento), STATO (verbi stativi), ASTRATTO (concetti).
Il dataset contiene 70 soggetti con circa 1100 trial ciascuno (5 sessioni x ~220 epoche) -- e' insolitamente grande per questo dominio.
L'approccio end-to-end e' fondamentale: non usiamo feature engineering manuale, il modello impara direttamente dal segnale grezzo (59 canali x 384 campioni).
Domanda probabile: "Perche 4 classi?" -- Risposta: le 110 parole originali sono troppo poche per trial per classe; il clustering semantico riduce a 4 categorie affidabili.

## Slide 3
Il Problema Centrale: Dominanza Inter-Soggetto
Analisi della Varianza (ANOVA)
ε²(soggetto) = 0.85 → 85% varianza EEG
ε²(parola) = 0.03 → 3% varianza EEG
ε²(sessione) = 0.01 → trascurabile
Soggetto
Parola
Sessione
Implicazione
I modelli imparano a classificare il SOGGETTO, non la parola
Setting: strict subject-independent
  Train: soggetti 0–49 | Val: 50–59 | Test: 60–73 (mai visti)
Chance level: 25% (4 classi)
Setting più rigoroso possibile
Notes: Questo e' il risultato piu importante dell'analisi esplorativa (EEG_00): la varianza inter-soggetto domina completamente.
eps2(soggetto)=0.85 significa che l'85% della varianza nei dati EEG e' spiegata dall'identita' del soggetto, non dalla parola immaginata.
eps2(parola)=0.03 -- solo il 3% della varianza contiene informazione semantica -- questo e' il segnale che vogliamo estrarre.
La scelta del setting strict subject-independent e' metodologicamente obbligata: altrimenti si classificherebbe il soggetto, non la parola.
Domanda probabile: "E' possibile fare meglio con piu dati?" -- Si', Bomatter 2025 (NeurIPS) suggerisce che servono piu di 200 soggetti.

## Slide 4
Pipeline dei Dati
EEG Raw
HDF5
Preprocessing
59ch × 384 camp
Clustering
Sem. concr4
Tensori
PyTorch
Modello
GNN
Predizione
Classe
Note sul Pipeline
Schema concr4: CONCRETO / AZIONE / STATO / ASTRATTO (4 classi bilanciate)
Split soggetti: train 0–49 (50 sogg.) | val 50–59 (10 sogg.) | test 60–73 (14 sogg.)
Metrica principale: Balanced Accuracy (bacc) — immune allo sbilanciamento classi
Notes: Il preprocessing e' gia' completato: i dati sono in HDF5 con 59 canali validi (rimossi A1, A2 di riferimento) e 384 campioni per trial a 256 Hz.
Il clustering semantico concr4 usa la concretezza lessicale delle parole come criterio di raggruppamento -- schema validato da psicolinguistica.
La Balanced Accuracy e' la metrica corretta perche le classi non sono perfettamente bilanciate (ASTRATTO e' piu frequente delle altre).
Lo split e' sempre lo stesso in tutti gli esperimenti: train sogg. 0-49, val 50-59, test 60-73 -- i soggetti test non vengono mai visti durante il training.

## Slide 5
Schema concr4 — Clustering Semantico delle 110 Parole
Distribuzione delle 110 parole in 4 classi
Classe
N parole
% trial
Esempi (dal dataset)
ASTRATTO
67
~40%
amore, forse, sempre, volere...
AZIONE
17
~25%
andare, arrivare, aprire, venire...
STATO
11
~19%
ansia, dolore, gioia, tristezza...
CONCRETO
15
~16%
acqua, computer, macchina, bagno...
Sbilanciamento gestito: class weights (1/freq) a training time + Balanced Accuracy per evaluation
→ chance level = 25% indipendentemente dalla distribuzione delle classi
Perche e un buon schema?
1 — Validita psycolinguistica
Basato su Brysbaert et al. (2014): concreteness ratings validati su migliaia di parlanti. Non e arbitrario: ogni parola ha uno score numerico di concretezza.
2 — Correlati neurali distinti
Parole concrete vs astratte attivano reti cerebrali diverse (sensorimotor cortex vs DMN). Le 4 classi riflettono processi cognitivi realmente distinti durante l'imagined speech.
3 — Stabile cross-subject
Schema fisso, non data-driven: uguale per tutti i 70 soggetti. Ward clustering (ARI cross-sogg. ~0) fallisce perche dipende dai dati EEG di ogni soggetto.
4 — Migliore di 110 classi
110 classi = ~3 trial/parola per test subject. 4 classi = numero di trial sufficiente per stima robusta della performance. Task piu realistico e misurabile.
Q: Perche non usare cluster piu omogenei? Cluster data-driven (es. Ward-4 sugli EEG) hanno ARI cross-soggetto ≈ 0 — non sono trasferibili tra soggetti.
A: Lo sbilanciamento riflette la distribuzione reale del lessico italiano, non e un difetto di design. Forzare l'equilibrio significherebbe mescolare parole semanticamente distanti (es. AZIONE e CONCRETO), rendendo il task meno interpretabile. L'imbalance e gestito a training time con class weights (1/freq) e Balanced Accuracy per evaluation: il chance level rimane al 25% indipendentemente dalla distribuzione delle classi.
Notes: Il concr4 e lo schema di clustering usato in tutti gli esperimenti da EEG_05 in poi. Le 110 parole sono raggruppate in 4 classi basate sui Brysbaert concreteness norms (2014), un dataset psycolinguistico validato su migliaia di parlanti nativi.
ASTRATTO (67 parole, ~40% trial): parole funzionali, pronomi, avverbi, verbi modali — tutto cio che ha bassa concretezza percettiva.
AZIONE (17 parole, ~25%): verbi di movimento e azione fisica — andare, arrivare, aprire. STATO (11 parole, ~19%): stati emotivi e mentali — ansia, gioia, dolore. CONCRETO (15 parole, ~16%): oggetti fisici percepibili — acqua, computer, macchina.
Domanda probabile: perche ASTRATTO ha cosi tante parole? Risposta: riflette la distribuzione reale del lessico italiano — ci sono oggettivamente piu parole astratte che concrete. Non e un problema di design, e una proprieta della lingua.
Lo sbilanciamento e gestito a due livelli: (1) training: class weights inverso alla frequenza evitano il class collapse; (2) evaluation: Balanced Accuracy calcola la media delle accuracy per classe, quindi 25% rimane il chance level anche con distribuzioni asimmetriche.
Perche non Ward? L'analisi EEG_00 ha mostrato ARI cross-soggetto ~0 per il Ward clustering data-driven: i cluster cambiano completamente da soggetto a soggetto. concr4 e deterministico, stabile, e motivato da letteratura psycolinguistica consolidata.

## Slide 6
Progressione Sperimentale
NOTEBOOK | MODELLO | RISULTATO | CONCLUSIONE
EEG_00/01 | Analisi esplorativa + ANOVA | ε²(sogg)=0.85 | Problema nei dati, non nel modello
EEG_05/07 | EEGNet, Conformer, Braindecode (5-fold CV) | test_bacc = 25.0% ± 0.001 | DL standard: chance
EEG_08 | ChebGCN + Grafo PCC k-NN | test_bacc = 0.255 (1.02×) | Grafo statico: chance
EEG_09 | GAT + Domain Adversarial (GRL) | test_bacc = 0.254 (1.02×) | Adversarial: chance
EEG_10 | Hypergraph Neural Networks | prossimo step | Relazioni ordine superiore
Notes: Ogni notebook documenta sistematicamente perche' una famiglia di approcci non funziona -- e' una progressione metodologica deliberata.
EEG_00/01: l'analisi ANOVA ha rivelato il problema strutturale (eps2=0.85) prima di sprecare tempo su modelli complessi.
EEG_05-07 (Braindecode): 6 architetture state-of-the-art testate in 5-fold CV -- tutte a chance esatto (std <= 0.001). Non e' variabilita' casuale.
EEG_08/09: modelli GNN originali con grafo su elettrodi -- stessa conclusione ma con architetture motivate da letteratura specifica.
EEG_10 (prossimo): hypergraph per catturare relazioni di ordine superiore tra gruppi di elettrodi.

## Slide 7
EEG_08 — TemporalChebGCN (Lun et al. 2022, GCNs-Net)
Input: 59 nodi × 384 campioni
↓
Temporal Encoder (contributo originale)
1D CNN pesi condivisi, per-nodo
(1, 384) → Conv1d → Pool → 64-dim
↓
Grafo PCC k-NN
(k=6, 420 archi)
↓
ChebConv(K=2) × 2
↓
Global Mean Pool
→ MLP → 4 classi
Modello | test_bacc
ChebGCN_2L | 0.249
ChebGCN_3L | 0.245
ChebGCNSkip ★ | 0.255
Chance level | 0.250
⚠ Class collapse su STATO (~68% predizioni) — grafo statico identico per tutti i soggetti
Riferimento: Lun et al. 2022 — GCNs-Net | Contributo originale: Temporal Encoder 1D CNN con pesi condivisi tra i 59 canali — a differenza di GCNs-Net (time-resolved), qui ogni canale produce un embedding statico 64-dim che il GCN poi aggrega sul grafo PCC
Notes: Il Temporal Encoder e' il contributo originale di EEG_08: una 1D CNN applicata a ogni elettrodo indipendentemente con pesi condivisi tra i 59 canali.
Questo significa che la rete impara filtri temporali universali -- la stessa CNN che estrae pattern da F3 viene applicata identica a Oz, Cz, ecc.
L'output e' un embedding 64-dim per nodo: il segnale temporale (384 campioni) viene compresso in un vettore che cattura oscillazioni e transitori.
Il grafo PCC k-NN connette i 59 elettrodi in base alla correlazione di Pearson media calcolata su 1000 trial di training -- connettivita' funzionale media del gruppo.
La differenza rispetto a GCNs-Net (Lun 2022): essi processano ogni timestep separatamente (time-resolved); noi produciamo un embedding per l'intero trial.
Il class collapse su STATO e' il problema principale: il grafo e' identico per tutti i soggetti, quindi perde la topologia funzionale individuale.

## Slide 8
EEG_09 — Domain Adversarial GAT (DAGAM, Xu et al. 2023)
Input — 59 nodi × 384 campioni
↓
Temporal Encoder (contributo originale)
1D CNN pesi condivisi — 384 camp. → emb. 64-dim per nodo
↓
GATConv (8 head) × 2 — attention dinamica sui vicini
↓
Global Mean Pool → Embedding h
↙ (h si divide) ↘
Task Classifier
4 classi → L_task
GRL(α) → Subject Disc.
50 soggetti → L_subj
↘ (gradiente unificato) ↙
Loss = L_task + λ·L_subj (λ=0.5)
Come funziona il GRL:
→ Forward: segnale invariato (identità)
→ Backward: gradiente × (−α) — encoder impara a ingannare il discriminatore
→ α cresce 0→1 durante il training: GRL inizialmente inattivo, poi forza l'invarianza
Modello
ADV
test_bacc
epoche
GAT_2L
✗
0.253
25
GAT_2L_ADV ★
✓
0.254
45
GAT_3L_ADV
✓
~0.250
~45
Chance level
0.250
—
⚠ Diagnosi: underfitting semantico
train_acc max 0.32 — nessun gap train/val (il modello non fitta il training set)
v1: patience=15 → α≈0.38, GRL non efficace (stop troppo presto)
v2: patience=40, λ=0.5 → α→1.0, stesso risultato — segnale semantico ε²=0.03 insufficiente
Notes: Il Gradient Reversal Layer (GRL) e' il cuore del meccanismo adversarial: nel forward pass il segnale passa invariato; nel backward pass il gradiente viene moltiplicato per -alpha.
Questo crea un gioco minimax: il task classifier vuole minimizzare l'errore sulla parola; il subject discriminator vuole classificare il soggetto; il GRL forza l'encoder a massimizzare l'errore del discriminatore.
Il risultato atteso e' un embedding h che non contiene informazione sull'identita' del soggetto -- subject-invariant.
Il parametro alpha segue uno schedule DANN: alpha = 2/(1+exp(-10*p))-1 dove p e' la frazione di training completata. Cresce da 0 a 1, quindi all'inizio il GRL non agisce.
Il problema della v1 (patience=15): il training si fermava all'epoch ~19 con alpha~0.38 -- il GRL non aveva ancora sufficiente forza per riorganizzare le rappresentazioni.
La v2 (patience=40, lambda=0.5) ha dato al GRL tutto il tempo necessario: alpha verso 1.0, ma il risultato non e' migliorato. Diagnosi: il segnale semantico (eps2=0.03) non e' abbastanza forte nemmeno con domain adaptation.

## Slide 9
Contesto: SOTA Imagined Speech Cross-Soggetto (2022–2025)
Paper | Anno | Sogg. | Classi | End-to-End | Cross-Subj. | Acc. | Chance | Δ
FAST (Jiang et al.) | 2025 | 57 | 5 | Sì | Strict LOSO | 26.9% | 20% | +6.9%
FAST + fine-tuning | 2025 | 57 | 5 | Sì | LOSO+FT | 34.7% | 20% | +14.7%
MRF-EEGNet (Ko et al.) | 2025 | 6 | 2 | Sì | Strict LOSO | 67.0% | 50% | +17%
DHSLP (Li et al.) | 2025 | n/a | n/a | No (feat.) | Subject-dep. | 78.4% | — | —
Questo lavoro (EEG_09) | 2026 | 70 | 4 | Sì | Strict | ~25% | 25% | ~0%
Nota: paper con alta accuracy hanno task binari, dataset piccoli (<6 sogg.), o feature engineering — non comparabili direttamente con questo lavoro
Notes: Questo confronto e' fondamentale per contestualizzare i risultati: il problema e' aperto in letteratura.
FAST (Jiang 2025) e' il lavoro piu simile al nostro: 57 soggetti, 5 classi, strict LOSO, end-to-end -- ottiene solo +6.9% su chance (26.9% con chance=20%).
MRF-EEGNet (Ko 2025) raggiunge 67% ma su task binario con solo 6 soggetti -- non comparabile con il nostro setting.
DHSLP (Li 2025) usa feature engineering e valutazione subject-dependent -- 78% ma con condizioni molto piu' favorevoli.
Il punto chiave da comunicare: i paper con alta accuracy non usano strict cross-subject end-to-end su dataset grandi. Il nostro setting e' piu' rigoroso.

## Slide 10
Perché Siamo a Chance Level? — 3 Cause Identificate
1. Segnale Semantico Debole
ε²(parola) = 0.03 → solo 3% della varianza
train_acc max 0.32 → underfitting anche in training
Non overfitting, ma underfitting semantico
2. Grafo Statico
PCC medio su 1000 trial — non soggetto-specifico
GAT: attention sui pesi, ma archi sempre fissi
Serve grafo dinamico per trial/soggetto
3. Limite Dataset
Bomatter 2025 (NeurIPS): servono >200 soggetti
70 soggetti = limite inferiore per cross-subject
Limite strutturale del dataset, non dell'architettura
Q: 70 soggetti sono sufficienti per cross-subject? Bomatter et al. 2025 (NeurIPS) dimostrano empiricamente che servono >200 soggetti per generalizzazione cross-subject robusta in EEG.
A: 70 soggetti e il limite inferiore — limite strutturale del dataset, non dell'architettura. Stessa conclusione di FAST 2025 (57 sogg., +6.9% chance). Risultato onesto, non un fallimento del modello.
Notes: Queste 3 cause sono indipendenti e cumulative: anche risolverne una non garantisce il successo.
Causa 1 (segnale debole): il fatto che train_acc max sia 0.32 e' la prova piu' forte -- il modello non riesce a fittare nemmeno il training set, quindi non e' un problema di generalizzazione.
Causa 2 (grafo statico): il grafo PCC e' calcolato una volta sulla media di tutti i soggetti di training -- non cattura la topologia funzionale individuale che cambia da soggetto a soggetto.
Causa 3 (limite dati): Bomatter 2025 dimostra empiricamente che con meno di 200 soggetti la generalizzazione cross-subject e' strutturalmente limitata. Con 70 soggetti siamo sotto questa soglia.
Domanda probabile: "Cosa faresti con piu' soggetti?" -- Il dataset attuale ha 70 soggetti, che e' gia' eccezionalmente grande per imagined speech. Non e' possibile acquisirne altri nel contesto della tesi.

## Slide 11
Roadmap — Prossimi Passi
IMMEDIATO
EEG_10: Hypergraph Neural Networks
Iperedge tra 3+ elettrodi: relazioni di ordine superiore
HypergraphConv (PyG) su grafo PCC esteso
Paper: Li et al. 2025 (DHSLP), Feng et al. 2019 (HGNN)
BREVE TERMINE
Miglioramenti Incrementali
Instance Normalization (Bomatter 2024): 1 riga, riduce variabilità ampiezza
Hypergraph dinamico: struttura adattiva per soggetto/trial
GRL su hypergraph: domain adaptation su rappresentazioni ipergrafiche
MEDIO TERMINE
Strategie Avanzate
Contrastive learning subject-invariant (CLISA, Shen et al. 2022)
Few-shot adaptation: fine-tuning su pochi trial del soggetto target
5-fold CV per stima statistica robusta
Notes: EEG_10 e' il passo centrale della tesi: implementare Hypergraph Neural Networks per catturare relazioni di ordine superiore tra gruppi di elettrodi.
Un iperedge connette 3+ nodi simultaneamente -- non solo coppie. Questo permette di modellare reti funzionali cerebrali come unita' (es. rete frontale: F3, F4, Fz, FCz tutti insieme in un iperedge).
Instance Normalization e' un quick win a basso sforzo: una riga di codice che normalizza ogni trial indipendentemente, rimuovendo il DC offset di ampiezza specifico del soggetto.
Il contrastive learning (CLISA) e' il passo piu' ambizioso: sfrutta i 70 soggetti come vantaggio costruendo coppie positive cross-subject (stessa parola, soggetti diversi).

## Slide 12
Motivazione: Hypergraph vs Grafo Classico
Grafo Classico (EEG_08/09)
Archi tra coppie di nodi (elettrodi)
Cattura correlazione bilaterale F3↔F4
Non modella interazioni di gruppo
Es.: F3-F4 connessi, ma non F3-F4-Fz insieme
Hypergraph (EEG_10)
Iperedge connette 3+ nodi simultaneamente
Cattura correlazioni di ordine superiore
Modella reti neurali funzionali (DMN, frontale, temporale)
Es.: iperedge {F3, F4, Fz, FCz} come unità funzionale
VS
DHSLP (Li et al. 2025): 78% su imagined speech con hypergraph — dimostra che ordine superiore cattura qualcosa che i grafi classici non vedono
Notes: Il limite fondamentale dei grafi classici e' l'arco binario: ogni arco connette esattamente 2 nodi. Le interazioni cerebrali reali spesso coinvolgono gruppi di regioni.
Esempio concreto: la rete frontale (F3, F4, Fz, FCz) e' una unita' funzionale attiva nel linguaggio immaginato. Con un grafo classico si modellano solo le coppie F3-F4, F3-Fz, ecc. -- non la dinamica collettiva.
Con un hypergraph, un singolo iperedge {F3, F4, Fz, FCz} cattura la co-attivazione simultanea dell'intera rete -- informazione non recuperabile da nessuna combinazione di archi pairwise.
Li et al. 2025 (DHSLP) raggiungono 78% su imagined speech con hypergraph dinamico -- anche se in setting piu' facile (subject-dependent, feature-based), dimostra il potenziale.

## Slide 13
Domanda di Ricerca
"Le Hypergraph Neural Networks riescono a estrarre rappresentazioni semantiche dall'EEG che i grafi classici non vedono?"
1. Le iperedge catturano pattern di reti cerebrali funzionali (DMN, frontale, temporale)?
2. La domain adaptation su rappresentazioni ipergrafiche è più efficace?
3. Qual è il limite raggiungibile con 70 soggetti in strict cross-subject?
Notes: La domanda principale e' empirica: vogliamo misurare se le iperedge aggiungono potere discriminativo rispetto ai grafi pairwise nello stesso setting sperimentale.
La sotto-domanda 2 (domain adaptation su hypergraph) e' la novita' metodologica: nessun paper ha combinato GRL con rappresentazioni ipergrafiche per EEG.
La sotto-domanda 3 (limite con 70 soggetti) e' di interesse per la comunita': stabilisce un lower bound empirico per questo tipo di dataset.
Risposta attesa: anche se non si supera il chance level in modo netto, il contributo e' documentare sistematicamente cosa funziona e cosa no in questo setting.

## Slide 14
Conclusioni
✓
Analisi esplorativa: identificato quantitativamente il bottleneck (ε²=0.85 soggetto)
✓
Progressione sistematica: ML → DL → GCN → GAT+adversarial — ogni step documenta perché fallisce
✓
Risultato onesto: strict cross-subject end-to-end su 70 soggetti è problema aperto in letteratura
✓
Confronto SOTA: FAST 2025 (57 soggetti) ottiene solo +6.9% su chance senza fine-tuning
✓
Prossimo step: EEG_10 Hypergraph — obiettivo 27–30% test_bacc stabile
Contributo atteso: primo studio sistematico con Hypergraph end-to-end su imagined speech in strict cross-subject evaluation (70 soggetti)
Notes: Il contributo principale e' metodologico: una progressione sperimentale rigorosa che documenta ogni passo e identifica i limiti strutturali del problema.
La progressione ML - DL - GCN - GAT+adversarial e' completa e confrontabile: ogni modello usa lo stesso split, la stessa metrica, lo stesso dataset.
Il fatto che anche FAST 2025 (il miglior paper dello stato dell'arte) ottiene solo +6.9% su chance in strict LOSO valida i nostri risultati -- non e' un errore implementativo.
Prossimo milestone realistico: EEG_10 Hypergraph con 27-30% test_bacc -- anche un piccolo miglioramento stabile avrebbe valore scientifico.
Contributo atteso per la tesi: primo studio che combina Hypergraph end-to-end con domain adversarial su imagined speech in strict cross-subject evaluation con 70 soggetti.